# STRONA TYTUŁOWA

# ARCHITEKTURA

INWESTOR

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków Wschód, os. Zgody 13a, 31-950 Kraków _________________________________________________________________________________

TEMAT

Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego tj. szatni z inst. wew. wod-kan, co-MPEC, prądu, teletechniki, went. mech. z przebudową  zew. odcinka  instalacji elektrycznej oświetleniowej, chodnikami, utwardzeniami, miejscami utwardzonymi, budową powłoki pneumatycznej wyłącznie na czas trwania imprez, małej architektury oraz likwidacją przyłącza kan. ogólnospławnej, rozbiórką obiektu gospodarczego - na dz. ew. 40 w Krakowie przy ul Bulwarowej obr. Nowa Huta

_________________________________________________________________________________

FAZA

Projekt budowlany - architektura

________________________________________________________________________________

JEDNOSTAK PROJEKTOWA

Tobiasz Architekci, ul. Batorego 2, 31-135 Kraków

www.TobiaszArchitekci.PL

biuro@tobiaszarchitekci.pl

Tel. 793 737 775

AUTORZY OPRACOWANIA:

| IMIĘ I NAZWISKO | NR UPRAWNIEŃ | PODPIS |
| --- | --- | --- |
| Arch. Marek Tobiasz - Projektant główny wraz z Arch. Izabela Tobiasz | MPOIA/091/2008 |  |

Sprawdzał:

| IMIĘ I NAZWISKO | NR UPRAWNIEŃ | PODPIS |
| --- | --- | --- |
| Arch. Patrycja Szumilas | MPOIA/058/2008 |  |

listopad 2015 r.

Projekt Architektoniczno-Budowlany

Spis Zawartości :

A. Część opisowa architektura :

STRONA TYTUŁOWA	1

ARCHITEKTURA	1

1	DANE OGÓLNE :	3

1.1	Przedmiot opracowania :	3

1.2	Adres zamierzenia:	3

1.3	Inwestor :	3

1.4	Projektant:	3

1.5	Podstawa opracowania :	3

2	projektowych .	3

2.1	Dane liczbowe	3

2.2	Przeznaczenie i  program użytkowy obiektu :	4

2.3	Forma architektoniczna, sposób  dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy.	5

2.4	Technologia wykonania	5

2.5	Kategoria geotechniczna	6

2.6	Instalacje wewnętrzne :	6

2.7	Szczegółowe rozwiązania materiałowe :	6

2.7.1	Podstawowe elementy budowlane:	6

2.7.2	Elementy wykończenia zewnętrzne	7

2.7.3	Charakterystyka materiałów i kolorów na elewacji	7

2.7.4	Elementy wykończeniowe wewnętrzne	8

2.7.5	Izolacje termiczne :	8

2.7.6	Hydroizolacje :	8

2.7.7	Urządzenia dachowe :	8

1.System odwodnienia :Rynny fi 150,rura spustowa fi 120 z blachy ocynkowanej.	8

2.Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej.	8

2.7.8	Wentylacja	8

2.7.9	Drzwi i okna	8

2.8	Zabezpieczenie przed wpływem eksploatacji górniczej	8

2.9	Bezpieczeństwo użytkowania.	8

3	ROZWIĄZANIE W ZAKRESIE OCHRONY PPOŻ.	8

3.1 Informacje wstępne	8

3.2	Odległość budynku od obiektów sąsiadujących	9

Obiekt  zlokalizowany jest  w odległości od granic działki -  8,5 m oraz od najbliższego budynku - 22 m. Obiekt spełnia warunki posadowienia ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej określone w § 271 [WT].	9

3.3	Parametry pożarowe występujących substancji palnych oraz przewidywana gęstość obciążenia ogniowego	9

Dla części budynku zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi (ZL) nie zachodzi wymóg określania gęstości obciążenia ogniowego.	9

3.4	Podział obiektu na strefy pożarowe	9

3.5	Warunki ewakuacji ludzi oraz oświetlenie awaryjne	10

3.6	Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru	10

3.7	Drogi pożarowe	10

3.8	Budynek tymczasowy	10

4	OPIS TECHNICZNY I SPECYFIKACJA PROJEKTOWA	11

4.2	Dane ogólne – specyfikacja :	11

4.3	Normy :	12

4.4	Materiały, praca, urządzenia i ich atestacja :	12

4.5	Testy :	12

4.6	Przygotowanie placu budowy :	12

4.7	Warunki ogólne dla Placu Budowy :	13

4.8	Zabezpieczenie wykopów	13

B. Część rysunkowa:

A-01.	RZUT PARTERU				                            skala 1: 50

A-02      RZUT PIĘTRA 							  skala 1: 50

A-03.	RZUT  DACHU 			                          		  skala 1: 100

A-04.	PRZEKRÓJ A-A, B-B, B1,B2				               skala 1: 50

A-05.	ELEWACJE   					                            skala 1: 100

A-06.     ZESTAWIENIA                        		   	                            skala 1: 100, 1:50

CZĘŚĆ OPISOWA BUDYNEK :

# DANE OGÓLNE :

## Przedmiot opracowania :

Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego tj. szatni z inst. wew. wod-kan, co-MPEC, prądu, teletechniki, went. mech. z przebudową  zew. odcinka  instalacji elektrycznej oświetleniowej, chodnikami, utwardzeniami, miejscami utwardzonymi, budową powłoki pneumatycznej wyłącznie na czas trwania imprez, małej architektury oraz likwidacją przyłącza kan. ogólnospławnej, rozbiórką obiektu gospodarczego - na dz. ew. 40 w Krakowie przy ul Bulwarowej obr. Nowa Huta

## Adres zamierzenia:

Inwestycja zlokalizowana będzie na dz. ew. nr 40 w Krakowie

## Inwestor :

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków Wschód, os. Zgody 13a, 31-950

## Projektant:

Tobiasz Architekci, Marek Tobiasz, ul. Batorego 2, 31-135 Kraków / 793 737 775/

## Podstawa opracowania :

- Umowa z Inwestorem

- Aktualny podkład sytuacyjno – wysokościowy z  30.10.2015 roku.

- Wypis i wyrys z miejscowego  Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „Centrum Nowej Huty” w Krakowie z dnia 4.XII.2013r.

- Opinia geotechniczna  dla działki nr 40, z października 2015r.

- Wszelkie ustalenia z Inwestorem podczas realizacji fazy projektu koncepcyjnego.

- Przepisy Ustawy „Prawo Budowlane”, w szczególności Dziennika Ustaw nr 75 dotyczącego „Warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” oraz Polskie Normy;

-Potwierdzenie przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu w Krakowie, faktura.

- Potwierdzenie przyłączenia  do sieci Tauron Dystrybucja , faktura

- Potwierdzenie przyłączenia do sieci ciepłowniczej – Miejski Ośrodek Energetyki Cieplnej S.A., faktura

# projektowych .

## Dane liczbowe

Powierzchnia zabudowy						485,00 m2

Powierzchnia całkowita:						682,35 m2

Powierzchnia użytkowa					553,31 m2

Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego określona zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczącej określania i obliczania wskaźników powierzchniowych i kubaturowych /PN-ISO 9836:1997/

Kubatura:					 		2458,00 m3

Wysokość budynku – poziom attyki (od poziomu terenu)		    7 m

Szerokość budynku						  21,19 m

Długość budynku			 			  29,35 m

Poziom parteru budynku                                                             ±0.00 = 207.50 m n.p.m.

Dane liczbowe dla powłoki pneumatycznej wyłącznie na czas trwania imprez.

Powierzchnia zabudowy  					2404,65m2

Szerokość budynku						  39,10 m

Długość budynku			 			  61,50 m

Wysokość budynku – poziom attyki (od poziomu terenu)		    11 m

Kubatura:					 		22570,00 m3

## Przeznaczenie i  program użytkowy obiektu :

Budynek usługowy przeznaczony na szatnie, sale wielofunkcyjną oraz zaplecze administracyjne.

Układ funkcjonalny pomieszczeń: wg rzutu parteru.

| PARTER |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | wiatrołap | 2,89 |
| 1.2 | komunikacja | 61,36 |
| 1.3 | wiatrołap | 3,2 |
| 1.4 | sala wielofunkcyjna | 156,74 |
| 1.5 | pom. dyżurki | 4,55 |
| 1.6 | składzik | 6,23 |
| 1.7 | szatnia A1 | 18,94 |
| 1.8 | szatnia A2 | 20,34 |
| 1.9 | szatnia B1 | 14,36 |
| 1.10 | szatnia B1 | 11,09 |
| 1.11 | łazienka | 16,97 |
| 1.12 | natrysk | 10,04 |
| 1.13 | pom. sauna+natrysk | 12,08 |
| 1.14 | magazyn | 33,39 |
| 1.15 | pom. Konserwator | 2,92 |
| 1.16 | pom.wymiennikowni | 7,13 |
| 1.17 | łazienka niepełnospr. | 3,31 |
| 1.18 | przedsionek | 1,78 |
| 1.19 | wc | 2,37 |
| 1.20 | łazienka | 7,37 |
| PIĘTRO |  |  |
| 2.1 | komunikacja | 19,02 |
| 2.2 | wc z przedsionkiem | 4,71 |
| 2.3 | pok. socjalny | 3,06 |
| 2.4 | łazienka | 3,9 |
| 2.5 | pok. biurowy | 23,21 |
| 2.6 | pok. biurowy | 17,85 |
| 2.7 | pok. biurowy | 13,69 |
| 2.8 | pok. biurowy | 12,27 |
| 2.9 | pok. biurowy | 14,17 |
| 2.10 | pok. biurowy | 9 |
| 2.11 | pok. biurowy | 11,91 |
| 2.12 | pok. biurowy | 11,73 |
| 2.13 | pok. biurowy | 11,73 |
|  | RAZEM | 553,31 |

Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego określona zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczącej określania i obliczania wskaźników powierzchniowych i kubaturowych /PN-ISO 9836:1997/

## Forma architektoniczna, sposób  dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy.

Forma  projektowanego budynku zwarta ,składająca się z dwóch części połączonych dekoracyjną ramą.

Budynek zróżnicowany wysokościowo i kolorystycznie, poprzez zastosowanie grafitowego koloru dla wyższej części. Budynek o formie nowoczesnej dostosowuje się do otaczającej zabudowy. Poprzez skalę znacznie wyższych budynków sąsiednich obiekt projektowany stanie się dopełnieniem zastałej tkanki urbanistycznej.

Projektowany budynek usytuowano w nawiązaniu do otoczenia, z uwzględnieniem położenia istniejących obiektów. Jednocześnie poprzez zastosowane rozwiązania i użycie materiałów- obiekt harmonijnie wpisuje się w otoczenie i wzbogaca walory krajobrazu poprzez zastosowanie architektury o wysokich walorach estetycznych.  Poprzez skalę budynku  obiekt  dobrze wpasowuje się w zastany krajobraz , stanowiąc dla niego tło a nie dominantę.

## Technologia wykonania

Budynek  piętrowy posadowiony na ławach fundamentowych  wykonany metodą tradycyjną murowaną, ze stropami łączonymi tj. płyt kanałowe i żelbet. Stropodach ze spadkiem  2% . Budynek usztywniony podłużnie ścianami zewnętrznymi, poziomą niezmienność geometryczną (wpływ parcia wiatru) zapewniają: strop żelbetowy oraz wieńce.

Ławy fundamentowe i posadowienie: wg. opisu projektu konstrukcyjnego.

Strop nad parterem: wg. opisu projektu konstrukcyjnego.

Nadproża: wg. opisu projektu konstrukcyjnego.

Wieńce: wg. opisu projektu konstrukcyjnego.

- poziom porównawczy parteru ±0.00 =207.50 m n.p.m.

- ściany zewnętrzne części nadziemnej murowane z pustaka ceramicznego  gr.25 cm (lokalnie wzmocnione słupami żelbetowymi)- zewnętrznie ocieplone styropianem  gr.15cm.

- ściany wewnętrzne murowane z pustaka ceramicznego   gr.25 cm

- ścianki działowe – pustak ceramiczny gr. 12 cm i 6 cm.

- nadproża nad otworami okiennymi i drzwiowymi żelbetowe, wylewane lub prefabrykowane  (wg proj. konstrukcji )

- stropy (wg proj. konstrukcji)

Technologia wykonania powłoki

Powłoki pneumatyczne, stanowiąca sezonowe zadaszenie boisk, składają się z systemu powłok, które utrzymywane są wewnętrznym nadciśnieniem na poziomie ok. 250 Pa, generowanym przez system grzewczo-nadmuchowy. Powłoka pneumatyczna będzie przytwierdzona do podłoża systemem stalowych kotew gruntowych.

Powłoka pneumatyczna wykonana będzie w technologii linkowej, w której system powłok posiadać będzie zabezpieczenie sieci z lin stalowych zamocowanych do systemu kotwienia. Planowana powłoka posiadać będzie dokument wydany przez instytut budownictwa lub uprawnioną jednostkę naukowo techniczną w zakresie ochrony p.poż., potwierdzający bezpieczeństwo przeciw pożarowe oferowanej powłoki pneumatycznej.

a. System powłok.

System powłok składa się z trzech niezależnych powłok:

POWŁOKA GŁÓWNA (NOŚNA)

Włóknina nośna poliestrowa, nie pochłaniająca wilgoci, pokryta obustronnie elastycznym PCV, wysoce przepuszczająca światło, niepalna według normy DIN 4102 B1, stabilizatory UV, zabezpieczona przeciwko pleśni i grzybom, kolor biały (perłowy). W dolnej części od wewnątrz wykończenie hali powinno mieć kolor zielony (lub inny uzgodniony z Inwestorem).

Dane techniczne :

• styl tkania DIN ISO 9354

• lakier akrylowy

• gramatura 650 gr/m2

• szerokość rolki tkaniny 300 cm

• siła naciągu 2800/2500 N/5 cm

• odporność na rwanie 300 N

TRZYWARSTWOWA POWŁOKA IZOLACYJNA

Pęcherzykowa budowa minimalizująca straty ciepła, posiada stabilizatory UV. Umieszczona pomiędzy powłoką główną, a powłoką ochronną. Grubość 200 μm.

POWŁOKA OCHRONNA

Powłoka ochronna składająca się z trzech zespolonych ze sobą warstw, zapobiegająca przed zanieczyszczeniem, oraz chroni przed śniegiem i deszczem główną powłokę PCV oraz powłokę izolacyjną, a także neutralizuje promieniowanie UV. Znajduje się bezpośrednio pod siecią z lin stalowych. Grubość 200 μm.

SIEĆ LIN STALOWYCH

Ocynkowana sieć lin odbierająca siły statyczne (wynikające z różnicy ciśnień i parcia wiatru) i przenosi je za pomocą kotew do ziemi, minimalizuje nacisk ciśnienia na powłokę główną. Tworzące się uwypuklenia w

powłoce głównej redukują efekt echa w hali. Średnica liny: min. 10 mm. Należy wykonać sieć o przekątnej oczka min. 2,90 m i nie większej niż 3,30m.

Do oświetlenia powłoki należy użyć zestawu lamp, typu LED. Źródło światła znajduję się w obudowie wykonanej z lekkich materiałów, dzięki czemu całość może być zawieszona pod sklepieniem hali na specjalnych elastycznych uchwytach. Bezpośredni system oświetlenia, zapewniający niskie zużycie energii elektrycznej, a także minimalne natężenie światła 200 lx. System oświetlenia powinien być całkowicie nieoślepiający.

## Kategoria geotechniczna

Warunki gruntowe proste – budynek klasyfikuje się  do 2 kategorii geotechnicznej.

## Instalacje wewnętrzne :

Budynek zostaje wyposażony w następujące instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, wymiennikownie ciepła , elektryczną, teletechniczną, oświetleniową, , odgromową, i wentylacyjną – grawitacyjną,. Centralne ogrzewanie –przewidziano ciepło miejskie MPEC.

Szczegółowe rozwiązania instalacyjne zawarto w opracowaniach branżowych.

## Szczegółowe rozwiązania materiałowe :

### Podstawowe elementy budowlane:

S1 / STROPODACH

-papa termozgrzewalna lub izolacja bitumiczna

-styropian lambda min.0,038 dach/podłoga z klinami spadkowymi grubość min.18cm

-paroizolacja

-płyta żelbetowa  zgodnie z rysunkami konstrukcji

P1/ PODŁOGA NA GRUNCIE

• wykończenie posadzki

• wylewka  5cm

• warstwa rozdzielająca - folia pe

• termoizolacja - eps (styropian) min. 12 cm typu dach/podłoga min lambda 0,038 dach/podłoga

• izolacja przeciwwilgociowa

• chudy beton

• podsypka piaskowa zagęszczona

• grunt rodzimy

P2 STROP MIĘDZY KONDYGNACYJNY

• wykończenie posadzki

• wylewka  5cm

• styropian 5 cm

• strop wg konstrukcji

• tynk

*W POMIESZCZENIACH MOKRYCH STOSOWAĆ FOLIE IZOLACYJNĄ W PŁYNIE Z WYWINIĘCIEM NA ŚCIANY 10cm

T1 TARAS

-8mm płytki antyposlizgowe, mrozoodporne z wypełnieniem spoin zaprawą elatyczną

-2~20mm elastyczna zaprawa klejowa do płytek

-izolacja wodochronna (elastyczna masa izolacyjna)

-bitumiczna izolacja przeciwwilgociowa

-termoizolacja w spadku gr min 18cm lambda min. 0.038 typ podłoga/dach

-paroizolacja - min. 2.5mm

-płyta żelbetowa

SZ1/ŚCIANA ZEWNETRZNA

-tynk na siatce

-styropian lambda min.0,038 grubość min.15cm

-ceramika/żelbet

SW1/ŚCIANA WEWNĘTRZNA

• tynk wewnętrzny

• pustak ceramiczny 12,25cm miejscowo wzmocniony słupami żelbetowymi wg proj. konstrukcji

• tynk wewnętrzny /miejscowo gres w pomieszczeniach mokrych/

### Elementy wykończenia zewnętrzne

1.Ściany budynku wykończono z zewnątrz :

-tynkiem silikatowym  – struktura tynk wypełniający,

2.rury spustowe i rynny  z blachy ocynkowanej lub systemowej  – w kolorze  grafitowym.

3.parapety zewnętrzne - z blachy ocynkowanej

4.wyloty  wpustu dachowego deszczówki  - zabezpieczone siatką p. ptakom

5.dookoła budynku wykonać opaski żwirowe o szer. 50 cm.

### Charakterystyka materiałów i kolorów na elewacji

| lp. | materiał | kolor |
| --- | --- | --- |
| 1 | tynk silikatowy tynk wypełniający | jasny |
| 2 | tynk silikatowy tynk wypełniający | grafit |
| 3 | kolor stolarki okiennej i drzwiowej | grafit |

E

### Elementy wykończeniowe wewnętrzne

1.podłogi w pomieszczeniach - wszystkie podłogi „pływające”, oddylatowane  od przegród   pionowych, na warstwie  styropianu.
W łazienkach i WC (pomieszczenia mokre) - dodatkowa izolacja przeciwwilgociowa.

2.wszystkie posadzki dylatowane zgodnie ze sztuką budowlaną, w pomieszczeniach z kratkami ściekowymi spadki w kierunku kratek

3.wykończenie ścian i ścianek działowych tynki cementowo- wapienne z gładzią

gipsową,  w pomieszczeniach przeznaczonych do flizowania (łazienki i WC) – płytki ceramiczne

4.stolarka wewnętrzna pcv.

### Izolacje termiczne :

-izolacje termiczne zgodnie z opisem warstw na rysunkach.

### Hydroizolacje :

-hydroizolacje zgodnie z opisem warstw na rysunkach. Należy zwrócić szczególną uwagę na:

  - wykonanie właściwych zabezpieczeń dylatacji między ścianami, na styku połaci dachowej

oraz ścian budynku,

  - staranne wykonanie obróbek blacharskich.

### Urządzenia dachowe :

#### 1.System odwodnienia :Rynny fi 150,rura spustowa fi 120 z blachy ocynkowanej.

#### 2.Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej.

### Wentylacja

Buudynek wyposażony w wentylacje mechaniczną – wg. projektu instalacji

### Drzwi i okna

-Ślusarka  okienna zewnętrzna pcv - kolor należy uzgodnić z projektantem. Co najmniej jedno skrzydło w pomieszczeniu – rozwieralno-uchylne, w drzwiach balkonowych jedno skrzydło rozwieralno – uchylne. Szklenie zestawem  o współczynniku min  u = 1,3W/M2K. (w/g przepisów)

-w oknach nawiewniki higrosterowane w ilości przewidzianej normami, ale nie mniej niż jeden na pomieszczenie

-drzwi zewnętrzne– wg rysunków zestawień

## Zabezpieczenie przed wpływem eksploatacji górniczej

nie dotyczy

## Bezpieczeństwo użytkowania.

Wszelkie elementy wykończeniowe jak drabinki,  pokrywy i kratki urządzeń technicznych budynku i sieci uzbrojenia terenu powinny być wykonane zgodnie z warunkami bezpieczeństwa zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie  warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Budynek został zaprojektowany w taki sposób aby zapewnić pełną dostępność dla osób niepełnosprawnych w części ogólnodostępnej.

# ROZWIĄZANIE W ZAKRESIE OCHRONY PPOŻ.

Warunki ochrony przeciwpożarowej

# 3.1 Informacje wstępne

Inwestycja obejmuje rozbudowę istniejącego budynku zaplecza administracyjno-biurowego o pomieszczenia szatni i dodatkową powierzchnię biurową. W ramach określenia warunków ochrony przeciwpożarowej budynku, uwzględnia się również budynek tymczasowy mający stanowić ochronę powierzchni boiska sportowego przed warunkami atmosferycznymi, rozkładany sezonowo.

Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji

W rozumieniu przepisów techniczno-budowlanych, w kontekście ochrony przeciwpożarowej, inwestycję stanowi budynek o dwóch kondygnacjach nadziemnych.

Dane liczbowe budynku:

Szerokość budynku                       			21,19 m

Długość budynku 		                                   	29,35 m

Wysokość całkowita budynku      			7 m

Powierzchnia zabudowy budynku			485 m2

Powierzchnia całkowita budynku			         553,31m2

Kubatura						          2458 m3

Budynek klasyfikuje się do grupy budynków niskich (N)

Powierzchnia budynku tymczasowego			2404,65 m2

# Odległość budynku od obiektów sąsiadujących

# Obiekt  zlokalizowany jest  w odległości od granic działki -  8,5 m oraz od najbliższego budynku - 22 m. Obiekt spełnia warunki posadowienia ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej określone w § 271 [WT].

# Parametry pożarowe występujących substancji palnych oraz przewidywana gęstość obciążenia ogniowego

# Dla części budynku zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi (ZL) nie zachodzi wymóg określania gęstości obciążenia ogniowego.

Kategoria zagrożenia ludzi

W obiekcie projektuje się przede wszystkim lokale administracyjno-biurowe bez pomieszczeń przeznaczonych dla ponad 50 osób niebędących ich stałymi użytkownikami. W budynku tymczasowym, przeznaczonym wyłącznie na cele rekreacji sportowej, przebywać będzie maksymalnie 30 osób. W związku z powyższym budynek podlegający rozbudowie wraz z budynkiem tymczasowym kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III.

Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznej

W budynku nie projektuje się przestrzeni przewidzianej do składowania materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe. W związku z powyższym nie zachodzi obowiązek opracowania oceny zagrożenia wybuchem.

# Podział obiektu na strefy pożarowe

Przestrzeń budynku stanowić będzie jedną strefę pożarową, przy czym powierzchnia strefy pożarowej uwzględniać będzie powierzchnię budynku tymczasowego.

Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów  budowlanych.

Dla projektowanego budynku, zgodnie z § 212 [WT], przyjęta została D klasa odporności pożarowej.

| Klasa odporności pożarowej budynku | Klasa odporności ogniowej elementów budynku |
| --- | --- |
|  | główna konstrukcja nośna | konstrukcja dachu | strop | ściana zewnętrzna | ściana wewnętrzna | przekrycie dachu |
| „D” | R 30 | (-) | REI 30 | El 30 (o-i) | (-) | (-) |

- Wszystkie elementy wymienione w tabeli, zaprojektowano zostały jako  nierozprzestrzeniające ognia (NRO).

- W przypadku odporności ściany zewnętrznej, dotyczy ona pasów międzykondygnacyjnych o wysokości 0,8 m wraz z połączeniem ze stropami

W zakresie wystroju wnętrz pomieszczeń oraz dróg komunikacji ogólnej użyte zostaną wyłącznie materiały, których produkty rozkładu termicznego nie są bardzo toksyczne i silnie dymiące, wykładziny podłogowe i okładziny ścienne oraz stałe elementy wystroju  i wyposażenia wnętrz, co najmniej "trudno zapalne", sufity podwieszone i okładziny sufitowe, co najmniej "niezapalne", nie kapiące i nie odpadające pod wpływem ognia.

# Warunki ewakuacji ludzi oraz oświetlenie awaryjne

Ewakuacja z lokali budynku rozbudowywanego prowadzona będzie z pomieszczeń bezpośrednio na zewnątrz budynku, lub drogami ewakuacyjnymi o długości nie przekraczającej 30 m przy jednym kierunku ewakuacji

Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych i przeciwpożarowych

- Instalacja elektryczna

Budynek zostaje wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

- Instalacja grzewcza

Ogrzewanie budynku realizowane będzie w oparciu o miejską sieć ciepłowniczą.

# Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru

Zaopatrzenie wody do zewnętrznego gaszenia pożaru, ustalone zgodnie z §5.1. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 w sprawie przeciw pożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr. 121 poz. 1139) wynosi 10 dm3/s.

Powyższy wymóg dla budynku został spełniony przez hydrant DN 80 zlokalizowane w odległości do 75 m od obrysu budynku, w miejscu oznaczonym na planie zagospodarowania terenu.

# Drogi pożarowe

Do budynku nie jest wymagane doprowadzenie drogi pożarowej.

# Budynek tymczasowy

Wymagania stawiane tymczasowym obiektom budowlanym z obudową pneumatyczną, w szczególności przeznaczonych do celów rekreacji lub sportowych określone zostały w przepisach rozdziału 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie. Przekrycie namiotowe spełniać będzie założenie, dla którego rozpatrywane są szczególne wymagania z zakresu ochrony przeciwpożarowej, tzn. jest pomieszczeniem z obudową pneumatyczną, wykorzystywaną jako budynek tymczasowy na cele sportowe i rekreacyjne.

Warunki konstrukcyjne i instalacyjne

Tymczasowe zadaszenie wykonane zostanie w formie łukowej, z pneumatyczną obudową, Hale pneumatyczne składają się z systemu powłok, które utrzymywane są wewnętrznym nadciśnieniem na poziomie ok. 250 Pa, generowanym przez system grzewczo-nadmuchowy. Hala pneumatyczna będzie przytwierdzona do podłoża systemem kotew. Halę pneumatyczna należy wykonać w technologii linkowej tzn. system powłok powinien posiadać zabezpieczenie sieci z lin stalowych zamocowanych do systemu kotwienia. Powłoki hali po jej demontażu będą przechowywane Nie dopuszcza się wykonania hali opartej na samym materiale PCV nie posiadającej sieci z lin stalowych.

Do obiektktu tymczasowego doprowadzona zostanie instalacja oświetlenia z częścią opraw wyposażonych w moduły podtrzymujące zasilanie w przypadku spadku napięcia, pełniące rolę oświetlenia awaryjnego. Instalacja wentylacji mechanicznej podtrzymuje ciśnienie w powłoce pneumatycznej oraz zapewni ogrzewanie wnętrza przestrzeni wewnętrznej. Istniejąca centrala wentylacyjna, zlokalizowana zewnętrznie w stosunku do namiotu posiadać będzie awaryjny tryb zasilania z drugiego, niezależnego źródła (agregat prądotwórczy).

Instalacja elektryczna, wykonana na podstawie branżowego projektu elektrycznego, zostanie wyposażona w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, zlokalizowany przy wejściu do budynku administracyjno-biurowego. Powłoka użyta do przekrycia konstrukcji, wykonana zostanie z materiału, który w badaniach reakcji na ogień, wydzielanie dymu oraz występowania płonących kropli, uzyska  klasyfikację co najmniej B-s2,d0 i będzie tożsama z określeniem palności materiału o klasie: niezapalne i nierozprzestrzeniające ognia (NRO). Powłoka umiejscowiona zostanie na zewnątrz konstrukcji, tak aby w przypadku utraty ciśnienia, nie zagrażała bezpiecznej ewakuacji osób znajdujących się wewnątrz.

Warunki odległościowe

Przekrycie namiotowe znajdować się będzie na jednej działce budowlanej z budynkiem administracyjno- biurowym, w związku z czym odległości wymagane rozpatrywane są w stosunku do budynków pozostałych.  Najbliższy budynek zlokalizowany jest w odległości ponad 20 m od obrysu namiotu.

Ogrzewanie, wentylacja i powłoka pneumatyczna

W pomieszczeniach obiektu tymczasowego zastosowane zostanie wyłącznie ogrzewanie powietrzne, bazujące na wentylacji mechanicznej. Wentylatorownia obsługująca zarówno obieg grzewczy, jak i podtrzymująca ciśnienie w powłoce pneumatycznej posiadać będzie tryb podtrzymania pracy, w przypadku zaniku zasilania głównego. Niezależne źródło energii stanowić będzie agregat prądotwórczy.

Ewakuacja

W pomieszczeniu namiotu przebywać może maksymalnie do 30 osób. Długość przejścia w pomieszczeniu nie przekracza 40 m. i następnie na zewnątrz obiektu tymczasowego.

Kierunek ewakuacji w pomieszczeniu namiotu oraz po wyjściu na drogę ewakuacyjną zostaną oznakowane.

# OPIS TECHNICZNY I SPECYFIKACJA PROJEKTOWA

## Dane ogólne – specyfikacja :

Niniejsza Specyfikacja jest zestawieniem technicznych wymogów jakie winien spełnić Wykonawca przy realizacji kontraktu na opisywaną budowę. Specyfikacja winna być czytana łącznie z warunkami kontraktu, rysunkami, przedmiarami lub kosztorysem oraz z innymi dokumentami opisującymi przyszłą inwestycję i stanowi integralną część dokumentów kontraktowych.

Wszelkie rozwiązania techniczne, organizacyjne i inne związane z prawidłową realizacją budowy i przekazaniem obiektu Użytkownikowi, a nie zawarte w komplecie materiałów zwanych dalej „Dokumentacją Techniczną” winne być wykonane zgodnie z obowiązującymi w budownictwie normami, sztuką budowlaną i zasadami realizacji obiektu, jego części i wyposażenia.

Roboty nie ujęte w Dokumentacji a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów lub montażu urządzeń winny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a brak ich wyszczególnienia w dokumentacji nie może stanowić podstawy do roszczeń finansowych Wykonawcy  w stosunku do Inwestora lub Biura Projektów.

Wszelkie dodatkowe wyjaśnienia dokumentacyjne związane z realizacją przedsięwzięcia, które jest przedmiotem niniejszej dokumentacji, mogą być przygotowane przez Biuro „Tobiasz Architekci” na podstawie odrębnej umowy z Wykonawcą w formie rysunków warsztatowych i nadzorów technicznych w trakcie trwania realizacji inwestycji i w okresie gwarancyjnym.

## Normy :

Obowiązującymi normami w realizacji kontraktu są:

Obowiązujące PRAWO BUDOWLANE z aktualizacjami, uzupełnieniami i komentarzami;

Obowiązujące POLSKIE NORMY;

Obowiązujące NORMY  BRANŻOWE.

Wymiary liczbowe są nadrzędne w czytaniu Dokumentacji, a skalowanie bezpośrednio z rysunków jest niedozwolone.

## Materiały, praca, urządzenia i ich atestacja :

Wszelkie materiały, wyroby i urządzenia stosowane na budowie winny być najwyższej jakości, odpowiadać Polskim Normom, odnośnym przepisom ich stosowania i wykorzystania oraz posiadać wymagane świadectwa dopuszczające je do stosowania w budownictwie.

Sprzęt i urządzenia ochrony przeciwpożarowej muszą posiadać Świadectwa dopuszczenia Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej.

Wszystkie urządzenia elektryczne, obok wymaganych atestów Dozoru Technicznego, posiadać muszą uznane przez polskie władze Świadectwa dopuszczenia do użytkowania ze względu na bezpieczeństwo obsługi, wydane na podstawie Uchwały Rady Ministrów nr 118 z 1986 roku (MP 26, poz. 180).

Wykonawca zapewni wykwalifikowanych pracowników do odpowiednich robót i warunki pracy odpowiadające wymogom BHP. Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną w razie zaniedbania tych wymogów.

## Testy :

Na życzenie Inspektora, Wykonawca na własny koszt wykona normowe testy materiałów w celu sprawdzenia zgodności ich własności i jakości z normami i niniejszą specyfikacją. Wyniki testów stanowić będą integralną część dziennika budowy i mogą stanowić podstawę do usunięcia wadliwych materiałów i wymiany elementów budowlanych na koszt Wykonawcy.

W zakres obowiązków Wykonawcy na życzenie Inwestora, będą wchodziły geodezyjne pomiary osiadania budynku, ugięć elementów konstrukcji, odchyłek wymiarowych elementów budowlanych i wykończeniowych w stosunku do dozwolonych normą i wymiarów dokumentacyjnych.

Wszelkie odchyłki niedopuszczone normami i dokumentacją są podstawą do wymiany na koszt Wykonawcy wadliwego elementu budowli.

Wszelkie materiały i elementy budowlane stosowane na budowie wymagają zatwierdzenia przez Inwestora.
Wykonawca dostarczy w dwóch kopiach katalogi i atesty stosowanych na budowie materiałów i wyrobów z instrukcjami ich stosowania. Jedna kopia pozostaje jako załącznik dziennika budowy, druga jako archiwum do dyspozycji Inwestora.

Wyroby i materiały (z wyjątkiem materiałów masowych) winny być odpowiednio pakowane i posiadać znak wytwórcy. Znaki wytwórcy, karty gwarancyjne i inne związane z wykonywanymi pracami budowlano-montażowymi stanowić będą załącznik do dokumentacji budowy prowadzonej przez Wykonawcę.

## Przygotowanie placu budowy :

Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na swój koszt odpowiednie wyposażenie placu budowy, narzędzia, maszyny i urządzenia. Inwestor zapewni dostawę energii elektrycznej i wody dla celów budowlanych. Instalacja wszelkich urządzeń technicznych takich jak dźwigi budowlane, wciągarki i inne nie może powodować przeciążeń konstrukcji wznoszonej budowli.

Wszelkie zmiany konstrukcji budynku z tym związane muszą być zatwierdzone przez uprawnionego konstruktora.

Wykonawca  zapewni niezbędne do prowadzenia budowy drogi tymczasowe i usunie je przed przekazaniem budowy Inwestorowi.

## Warunki ogólne dla Placu Budowy :

Wykonawca będzie utrzymywał plac budowy wolny od śmieci, odpadów budowlanych i innych zanieczyszczeń. Nie dopuszcza się zakopywania śmieci na terenie placu budowy. Przed zakończeniem budowy Wykonawca usunie wszelkie pozostałości i nadmiar ziemi.

Wykonawca ogrodzi i oświetli teren budowy tymczasowym ogrodzeniem i oświetleniem zapewniającym bezpieczeństwo placu budowy i osób postronnych. Ogrodzenie zostanie usunięte po zakończeniu prac budowlanych.

Wykonawca podejmie niezbędne zabezpieczenia i środki ostrożności wynikające z obowiązujących norm i przepisów BHP oraz podejmie odpowiedzialność za ewentualne nieszczęśliwe wypadki mogące zaistnieć z braku zabezpieczeń lub przestrzegania stosownych przepisów bezpieczeństwa. Wszelkie urządzenia i prace powodujące zagrożenia w trakcie budowy powinny być czytelnie oznakowane.

Plac budowy zostanie, na koszt Wykonawcy, czytelnie oznaczony tablicą informacyjną zawierającą:

- nazwę inwestycji,

- nazwę inwestora,

- nazwę i adres Biura Projektowego, Wykonawcy oraz inne informacje wymagane odpowiednimi przepisami.

## Zabezpieczenie wykopów

Wykopy należy zabezpieczyć obudową tymczasowa wg. technologii wybranej przez wykonawcę (np. ścianka berlińska, ścianka szczelna), przy zachowaniu pełnej ochrony wód gruntowych, istniejącej zieleni oraz interesów osób trzecich.

Kraków, listopad 2015

Projektant główny : arch. Marek Tobiasz

w zespole,  arch. Izabela Tobiasz

Projektant, sprawdzający: arch. Patrycja Szumilas