# STRONA TYTUŁOWA

# PROJEKT ROZBIÓRKI

INWESTOR

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków Wschód, os. Zgody 13a, 31-950 Kraków ____________________________________________________________________

TEMAT

Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego tj. szatni z inst. wew. wod-kan, co-MPEC, prądu, teletechniki, went. mech. z przebudową  zew. odcinka  instalacji elektrycznej oświetleniowej, chodnikami, utwardzeniami, miejscami utwardzonymi, budową powłoki pneumatycznej wyłącznie na czas trwania imprez, małej architektury oraz likwidacją przyłącza kan. ogólnospławnej, rozbiórką obiektu gospodarczego - na dz. ew. 40 w Krakowie przy ul Bulwarowej obr. Nowa Huta

___________________________________________________________________________

FAZA

Projekt budowlany - architektura

____________________________________________________________________

JEDNOSTAK PROJEKTOWA

Tobiasz Architekci, ul. Batorego 2, 31-135 Kraków

www.TobiaszArchitekci.PL

biuro@tobiaszarchitekci.pl

Tel. 793 737 775

AUTORZY OPRACOWANIA:

| IMIĘ I NAZWISKO | NR UPRAWNIEŃ | PODPIS |
| --- | --- | --- |
| Arch. Marek Tobiasz - Projektant główny wraz z Arch. Izabela Tobiasz | MPOIA/091/2008 |  |

Sprawdzał:

| IMIĘ I NAZWISKO | NR UPRAWNIEŃ | PODPIS |
| --- | --- | --- |
| Arch. Patrycja Szumilas | MPOIA/058/2008 |  |

listopad 2015 r.

Projekt Zagospodarowania Terenu

Spis Zawartości :

A. Część opisowa rozbiórki obiektów gospodarczych :

STRONA TYTUŁOWA	1

PROJEKT ROZBIÓRKI	1

1.	ZAKRES I SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH :	3

1.1	Przedmiot opracowania :	3

1.1	Adres zamierzenia:	3

1.2	Inwestor :	3

1.3	Projektant:	3

1.4	Podstawa opracowania :	3

2   Stan istniejący:	3

2	SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH	3

2.1	Czynności wstępne, poprzedzające rozbiórkę:	3

2.2	Strefy bezpieczeństwa:	4

2.3	Kolejność wykonywania robót rozbiórkowych:	4

2.4	Bezpieczeństwo robót:	4

2.5	Uporządkowanie terenu:	4

3	Charakterystyka ekologiczna:	4

4	Ochrona konserwatorska:	4

5	Wpływ eksploatacji górniczej:	5

6	Ochrona przeciwpożarowa:	5

7	Informacja bioz	5

B. Część rysunkowa:

- szkic obiektu gospodarczego-skala 1: 100, Lokalizacja 1:500

CZĘŚĆ OPISOWA:

# ZAKRES I SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH :

## Przedmiot opracowania :

Przedmiotem opracowania jest opis prac wyburzeniowych obiektu gospodarczego.

Zakresem robót rozbiórkowych jest objęty budynek gospodarczy, zlokalizowany na działce Inwestora, w jej północnej części.

Obiekt przeznaczony do rozbiórki jest w dobrym stanie technicznym, obecnie użytkowany jako obiekt gospodarczo garażowy.

## Adres zamierzenia:

Inwestycja zlokalizowana będzie na dz. ew. nr 40 w Krakowie

## Inwestor :

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków Wschód, os. Zgody 13a, 31-950

## Projektant:

Tobiasz Architekci, Marek Tobiasz, ul. Batorego 2, 31-135 Kraków / 793 737 775/

## Podstawa opracowania :

- Umowa z Inwestorem

- Aktualny podkład sytuacyjno – wysokościowy z  30.10.2015 roku.

- Wypis i wyrys z miejscowego  Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „Centrum Nowej Huty” w Krakowie z dnia 4.XII.2013r.

## 2   Stan istniejący:

Budynek przeznaczony do rozbiórki jest budynkiem gospodarczym,

położonym 11 m od  granicy działki. Budynek parterowy, o lekkiej konstrukcji z opierzeniem z blachy trapezowej. Dach jednospadowy z blachy trapezowej.

Dane ogólne budynku gospodarczego a:

powierzchnia zabudowy – 31,10m2

kubatura – 72 m3

wysokość  - 2,40m

# SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH

## Czynności wstępne, poprzedzające rozbiórkę:

Należy rozmieścić tablice informacyjne i ostrzegawcze, m.in. tablice

z napisem „Roboty wyburzeniowe – wstęp surowo wzbroniony”.

Wszelkie instalacje doprowadzone do obiektu należy odłączyć od sieci

miejskich przed przystąpieniem do rozbiórki obiektu. Odłączenia te mogą być

dokonane tylko przez wykwalifikowanych i uprawnionych pracowników, a fakt

odłączenia każdej z instalacji musi być potwierdzony wpisem do Dziennika

rozbiórki oraz odrębnym protokołem.

## Strefy bezpieczeństwa:

Na ogrodzeniu należy rozwiesić tablice informujące o terenie niebezpiecznym

i zakazie wstępu osób nieupoważnionych.

## Kolejność wykonywania robót rozbiórkowych:

Rozbiórkę obiektu należy wykonać według kolejności

Kolejność wykonywania robót rozbiórkowych

- Demontaż pokrycia dachowego

- Zdjęcie drzwi, zaleca się je wymontować ze ścian wraz ze skrzydłami i opaskami.

- Rozbiórka ścian , należy ją prowadzić warstwami przy pomocy narzędzi ręcznych.

- Usunięcie posadzki

## Bezpieczeństwo robót:

Prace realizować z uwzględnieniem poniższych zasad :

- na czas wykonywania robót rozbiórkowych teren, na którym prowadzone będą te prace zostanie oznakowany tablicami ostrzegawczymi oraz odpowiednio oświetlony w nocy

- wyznaczone zostanie miejsce do tymczasowego składowania materiałów powstałych w trakcie prac rozbiórkowych przed ich dalszym transportem

- przed podjęciem prac rozbiórkowych przeprowadzony zostanie instruktaż na stanowisku pracy w zakresie przestrzegania przepisów BHP

- do realizacji prac rozbiórkowych zostaną skierowane osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe, przestrzegające wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz posiadające aktualne badania lekarskie i okresowe szkolenia BHP

- wykonawca robót rozbiórkowych zatrudni na czas ich wykonywania niezbędne kierownictwo oraz będzie stosował się do poleceń i instrukcji inspektora nadzoru zgodnych z obowiązującym prawem

- wykonawca zapewni bezpieczeństwo osobom upoważnionym do przebywania na terenie prac rozbiórkowych, a w razie potrzeby zdecydowanie i wyraźnie wyda polecenie opuszczenia terenu rozbiórki

osobom postronnym i nieupoważnionym,

- rozbiórki prowadzone będą zgodnie z „Wytycznymi prowadzenia prac budowlano - montażowych – Prace rozbiórkowe”, sztuką budowlaną, przepisami BHP oraz pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane

## Uporządkowanie terenu:

a) gruz   – na wysypisko odpadów komunalnych

b) papa, szkło, drewno, PCV - na wysypisko odpadów komunalnych

c) złom stalowy i miedziany (przewody instalacji elektrycznych,

obróbki blacharskie, elementy ślusarki) – do składnicy złomu.

# Charakterystyka ekologiczna:

Przyjęte w projekcie rozwiązania nie wpływają ujemnie na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz są zgodne z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami.

Powstałe w trakcie robót budowlanych odpady budowlane należy zutylizować wg punktu 1.2.

# Ochrona konserwatorska:

Działka, na której zlokalizowany jest obiekt nie jest wpisana do rejestru zabytków i nie podlega jej ochronie

# Wpływ eksploatacji górniczej:

Teren objęty opracowaniem nie podlega wpływom eksploatacji górniczej.

# Ochrona przeciwpożarowa:

Nie dotyczy.

# Informacja bioz

Przed przystąpieniem do realizacji prac rozbiórkowych wykonawca, zobowiązany jest do spełnienia poniższego warunku:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. nr 151, poz. 1256 ) wymagane jest opracowanie planu BIOZ w związku z wystąpieniem w trakcie wykonywania prac objętych niniejsza dokumentacja następujących zagrożeń:

- urazy związane z upadkiem przedmiotów z wysokości (upuszczenia narzędzi lub materiałów przez pracowników)

- urazy wywołane uderzeniami lub przygnieceniami przez przemieszczane podczas transportu elementy konstrukcyjne

- kaleczenia przez narzędzia do rozbiórki oraz ostre i sterczące fragmenty elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych

- oparzenia (ciecia elementów palnikami)

- prace w warunkach dużego zapylenia

- urazy przy ręcznym transporcie (przemieszczanie, dźwiganie materiałów)

- urazy w wyniku potknięć, poślizgnięć

W celu zapewnienia należytego bezpieczeństwa w strefach szczególnego

zagrożenia i ich bezpośrednim sąsiedztwie kierownik budowy powinien:

- opracować i wdrożyć plan BIOZ oraz procedury BHP na terenie rozbiórki

- dla każdego rodzaju robót opracować szacunek ryzyka i dostosować do tego

metody bezpiecznego ich wykonania

- poinformować pracowników o wymaganym sposobie prowadzonych robót tak

by zachowane było ich bezpieczeństwo

- zaplanować harmonogram wykonywania poszczególnych robót tak, by

możliwe było ich wykonanie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa

- zaplanować rozbiórkę tak, by prace poszczególnych brygad roboczych nie stwarzały wzajemnych zagrożeń

- prowadzić stały nadzór i kontrole sposobu prowadzenia prac na terenie rozbiórki

- nadzorować, by na teren rozbiórki wstęp miały wyłącznie osoby upoważnione

- nadzorować czy wszyscy pracownicy posiadają odzież robocza oraz

wyposażenie stosowne do wykonywanej pracy i związanych z tym zagrożeń

- posiadać wykazy osób, które uczestniczyły w szkoleniu BHP wraz z jego data

- prowadzić zapisy wszystkich sytuacji, w których wystąpiły naruszenia

bezpieczeństwa i przedyskutować je z ekipa rozbiórkowa

- dopilnować by montaż i demontaż rusztowań prowadzony był przez przeszkolonych, wykwalifikowanych pracowników

- prowadzić kontrole stanu rusztowań, a protokoły z kontroli przechowywać w miejsc rozbiórki.

Projektant Główny:

Mgr inż. arch. Marek Tobiasz

Projektant Sprawdzający:

Mgr inż. arch. Patrycja Szumilas

Listopad, 2015